Liste des composants du DMU20 v2.1 (28 août 2022)

Les modifications concernent : R10-R17-R18-R45-R79 à R87

Composants ajoutés : R98-C35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte alimentation, section Vg1 et annexes

D = 3 x 1N4007

D1 = 1N4148

D2 = 1N4148

D3 = 1N4148

D4 = 1N4148

Pd1= pont diodes 1A/100V

T7 = IRLD024 (1)

T8 = IRLD024 + support 8 br.

U1 = 4093 + support

U2 = LR8 (2)

U3 = 7808

Résistances tolérance 5 % max,

1/4Wsauf mention contraire :

R42 = 1 M(

R43 = 15 k(

R44 = 12 k(

R45 = 3,3( 5W

R46 = 3,9k(

R47 = 3,9k(

R48 = 12k(

R49 = 12k(

R50 = 1(

R51 = 1(

R52 = 18k(

R53 = 470( + 27( en série (à ajuster pour –45V)

R54 = 10k( 0,5W

R55 = 1(

C19 = 1000µF 25V

C20 = 10µF 16V

C21 = 470pF mylar ou mica 5%

C22 = 10µF 16V

C24 = 47µF 10V tantale

C25 = 47µF 63V

C26 = 47µF 63V

C27 = 100nF plastique ou céramique 63V

C28 = 1µF plastique 63V

C29 = 10nF plastique ou céramique

C30 = 47µF 10V tantale

TR3 : 1 tore ferrite + fil émaillé (3)

Notes :

- : approvisionnement RS Composants (~2 euros)

- : approvisionnement RS Composants (~1 euro)

- : voir l’annexe 1

___________________________________________________________________________

Carte alimentation, section Va, Vg2, Vg3 et disjoncteur

D = 12 x 1N4007

D5 = 1N5404

D6 = 1N5404

T1 = BU2525AF (boîtier isolé) (4) ou

T2 = BUT11A ou AF (5)

T3 = BUT11AF (boîtier isolé)  (5)

T4 = BUT11AF (boîtier isolé)  (5)

T5 = BUT11A ou AF (5)

T6 = 2N2907A

U4 = LR8 + support

U5 = LR8 + support

U6 = LR8 + support

U7 = LM311 + support

U8 = 4013 + support

CAV = 4 cavaliers et 4 x 2 broches

SW7 = bouton poussoir miniature

C3 = 100nF plastique ou céramique 63V

C4 = 10µF 16V

C5 = 100nF plastique ou céramique  200V

C6 = 10µF 16V

C7 = 1µF plastique 63V

C8 = 3900pF céramique

C9 = 100nF plastique ou céramique 200V

C10 = 220nF 400V

C11 = 220nF 630V

C12 = 100nF plastique ou céramique  200V

C13 = 100nF plastique ou céramique  200V

C14 = 220nF 630V

C15 = 220nF 630V

C16 = 220nF 400V

C17 = 47nF 630V

C18 = 220nF 400V

P1 = pot. ajustable multitour 2,2k

P2 = pot. ajustable multitour 2,2k

P3 = pot. ajustable multitour 2,2k

P4 = pot. ajustable multitour 4,7k

Résistances tolérance 5 % max,

1/4Wsauf mention contraire :

R1 = 2 x 12 ( en //

R2 = 470 (

R3 = 1 k(

R4 = 47(

R5 = 2,2 k(

R6 = 100(

R7 = 10k(

R8 =  10k(

R9 = 470(

R11 = 47( 2W

R12 = 33( 2W

R15 = 10k(

R16 = 1,2k(

R17 = 22k(

R18 = 47k(

R19 = 10k(

R20 = 180k( 1W

R21 = 3,3k(

R22 = 3,3k(

R23 = 3,3k(

R26 = 1k(

R27 = 330(

R28 = 2,2k(

R29 = 18(

R30 = 100k( 1W

R33 = 1k(

R34 = 2,2k(

R35 = 100k( 1W

R38 = 1k(

R39 = 100k( 1W

R40 = 470k(

R41= 2,2k(

Notes :

- : approvisionnement ebay (~1 euro)

- : approvisionnement ebay (~1 euro)

___________________________________________________________________________

Carte alimentation, section chauffage filament

Pd2 = pont diodes 5A/200V

D7 = BYV28 (6)

D8 = 1N5404 (7, 9)

LED2 = diode led verte diam. 5 mm

T7 = 2N2222A

U9 = LM2576-HV ADJ (8)

C31 = 1000µF 63V

C32 = 100nF plastique ou céramique 63V

C33 = 1000µF 63V

C34 = 470µF 63V

Résistances tolérance 5 % max,

1/4W sauf mention contraire :

R56 = 10k(

R57 = 1,8k(

R58 = 18( 1/2W

R59 = 1,5( 5W

R60 = 1,2k(

L1 = Neosid 120µH (9)

L2 = 11 sp. fil émaillé 10/10 tore 4C6 (12µH) (9)

Notes :

- : approvisionnement ebay (~1 euro)

- : approvisionnement ebay (~4 euros/10)

- : approvisionnement ebay (~1,5 euro/10)

(9)  : Me consulter

### ___________________________________________________________________________

### Liste composants et pièces détachées hors circuit imprimé

S1 à S9 = 9 commut. (sélecteurs) 1 cir. 10 pos.(11)

S10a = commutateur 1 circuit 8 positions (11)

S10b = commutateur 1 circuit 7 positions (11)

SW1 = interrupteur secteur 2 pôles (11)

SW2 = interrupteur secteur 1 pôle (11)

SW3 = bouton poussoir (11)

SW4 = bouton poussoir (11)

SW5 = inverseur à bascule 4 circuits 2 pos. (11)

SW6 = commutateur 1 circuit 3 positions (11)

K1 = support octal céramique (11)

F1 = fusible 0,5A + support châssis

LED1 = led rouge diam. 5 mm (disj.)

LED2 = led verte diam. 5 mm  (fil. bon)

LED3 = led jaune diam. 5 mm (prêt)

LED4 = led rouge diam. 5 mm (marche)

#### P5 = potentiomètre 100k( 10 tours (12)

P6 = potentiomètre 100k( 10 tours (12)

P7 = potentiomètre 100k( 10 tours (12)

P8 = potentiomètre 100k( 10 tours (12)

Résistances tolérance 5 % max

1/4Wsauf mention contraire :

R10 = 100k( 4W

R13 = 220k( 1/2W

R14 = 220k( 1/2W

R24 = 330k(

R25 = 100k(

R31 = 330k(

R32 = 100k(

R36 = 330k(

R37 = 100k(

R61 = 180(//1,2k(

D = 1N4007

TR1 : 1 transfo (100VA) 2 x 270Veff à 2 x 300 Veff + 2 x 6,3V ou  6,3V + 5V eff (11)

1 embase châssis secteur CE

TR2 : transfo 40Veff 1,5A (11)

F2 = fusible 3,5A + support châssis

Notes :

(9) :  me consulter

(11)  :  récupération

(12)  : approvisionnement ebay (~5 euros)

(13)  :  approvisionnement AliExpress (~8 euros)

R62 = 1,5k(//1,5k(

R63 = 27( + 1,2k(

R64 = 2,7k(

R65 = 3,3k( + 390(+ 56(

R66 = 2,7k( + 1,2k( + 1k(

R67 = 3,3k( + 2,7k(

R68 = 8,2k( + 470(

R69 = 22k(//22k(

R70 = 18k( + 220(

R71 = 22k( + 1,2k(

R72 = 27k( + 1,2k(

R73 = 33k(

R74 = 39k( +3,9k(

R75 = 560( 1/2W

R76 =  8,2k( 2W

R77 = 10k( 5W

R78 = 10k( 1/2W

R79 à R87 = 4,7k(  8W

R88 à R96 = 100k( 1/2W

R97 = 10k( 1W

R98 = 1M( 1/2W

C1 = 470µF 400V

C2 = 470µF 400V

C23 = 10nF 630V

C35 = 10nF 630V

L3 à L8 = VK200

K2 à K9 = embases femelles plastique 4 mm (11)

V1 = voltmètre digital de panneau 0-500V alim DC/AC 8 à 12V, ref : YB5135D DC500V (9-13)

A = milliampèrem. digital de panneau 200mA  alim DC/AC 8 à 12V, ref : YB5135D DC200mA (9-13)

V2 = voltmètre digital de panneau 0-200V  alim DC/AC 8 à 12V, ref : YB5135D DC200V (9-13)

12 boutons à flèche (chicken head) (11)

4 boutons ronds (11)